## Slide 1: 以太网和物理层接口

## Slide 2
以太网的帧结构
DMAC
SMAC
802.1Q
TYPE
DATA
FCS
通常我所说的以太网帧结构：
实际在媒体中传输的以太网帧结构：
Preamble
Preamble的格式，按照Bit顺序描述就是：
101010101010…………10101011
1和0间隔出现，直到两个连续的1时，表示前导码结束。bit长度为4的整数倍或8的整数倍（为什么？），且不大于8个字节（64bit）。
前导码用16进制表示就是：
555555…………55D5。 注意：以太网的传输顺序是低bit前发送。
DMAC
SMAC
802.1Q
TYPE
DATA
FCS

## Slide 3
前导码的作用
1、用来同步接受端的时钟跟踪电路
2、用来训练接受端的自适应滤波器
前导码的波形：

## Slide 4
以太网在媒体中传输时，有数据时则媒体中有以太网帧，没有数据时则媒体中没有以太网帧。
废话？
非也，在SDH传输中，时刻有SDH帧传输；ATM网中，无数据也要传送空信元；HDLC中，无数据时必须要传输连续的Flag……。目的是无数据情况下，也要保持着时钟同步。
而以太网，则在每一帧开始都要重新提取时钟同步。
以太网帧
以太网帧
以太网帧
媒体上以太网非线速传输情况：
以太网帧
以太网帧
以太网帧
以太网线速情况：
以太网帧
以太网帧
以太网帧
以太网帧
最小帧间隔，IPG=12字节，96bit
以太网的传输

## Slide 5
以太网的速率
通常以太网速率用两种方式表示：
1、帧速率，即frame per second（fps），每秒钟发送的帧数；
2、百分比速率，即线速的百分比值；
我们通常说的：“在100M以太网上，传送20M的速率”，就是指帧速率为线速时帧速率的20%。而不是在线路上传送20Mbps的数据。
计算方法：
特定帧长下，100M以太网线速时帧速率计算如下：
线速帧速率 ＝ 100*/[(字节帧长+8+12)*8] *1000000
例如64字节时，线速帧速率为148809.5，通常我们记做148810 fps
如果是10M以太网，则得出的值再除以10，如果是GE，得出的值再乘以10。

## Slide 6
以太网的常见概念
Jabber：线路强占，一直发送数据不释放。
Fragment：碎片，没有完整的帧结构
Undersize：超短帧，长度小于64字节，但帧结构是完整的。
oversize ：超大帧，长度设定的最大帧长，帧结构完整。
alignment error ：前导码错误，或者出现半字节情况。
Collision ：半双工链接上出现了媒体上两个设备同时发送的情况。

## Slide 7
以太网传输的信道编码
为什么要做信道编码？
使0和1的个数在统计意义上相等，去除直流分量；
检测信道错误；以太网物理链路上要区分开三种状态：空闲、数据、冲突
编码方式：
一、10M以太网，曼彻斯特编码：
二、100M以太网，电口，4B/5B，加MLT3三电平编码
三、100M以太网，光口，4B/5B，加NRZ码
因为经过了4B/5B编码（即4bit的信息码，用5bit的信道码来传输），因此FE线路上的传输速率是100M的5/4倍，即125M。
数据帧的长度必须为4bit的整数倍，因此前面提到的前导码长度必须是4bit的整数倍。

## Slide 8
四、1000M以太网，电口，8B/10B，加五电平编码
五、1000M以太网，光口，8B/10B，加NRZ码
因为经过了8B/10B编码（即8bit的信息码，用10bit的信道码来传输），因此GE线路上的传输速率是1000M的5/4倍，即1.25G。
数据帧的长度必须是8bit的整数倍，因此前导码的长度必须是8bit的整数倍。
以太网传输的信道编码

## Slide 9
以太网系统的分层
MAC层
PHY层
从芯片实体上看，主要分成2层，MAC层和PHY层
MAC层主要完成的功能：成帧、检错、流控、重传。一般MAC层和物理媒体是无关的。
交换芯片中都已经包含了MAC层。
PHY层主要完成信道编码、冲突检测、收发驱动、串并转换、自协商。
和物理媒体是紧密相关的。
本文档主要对PHY层及以下部分做讲解
物理接口

## Slide 10: PHY层的子层
PCS子层：信道编码。10M，曼彻斯特编码；100M，4B/5B编码；1000M，8B/10B编码
PMA子层，媒体驱动。光口，NRZ编码；10M，曼彻斯特编码直接传输；100Base-Tx，MLT3，收发使用2对双绞线；1000Base-T，五电平编码，收发使用4对双绞线，回波抵消方式
PCS子层
PMA层
物理接口
光模块
100Base-Tx
2对双绞线
FE或GE光口
1000Base-Tx
4对双绞线

## Slide 11
PHY层自协商（一）
自协商功能可以使线路两端的设备交换信息，用来获得速度、双工、流控方面的最佳匹配工作模式。
实现机制：
双绞线上，使用快速链路脉冲（FLP）实现信息的交换：

## Slide 12
PHY层自协商（二）
在光纤上，使用特殊字符经过8B/10B编码后交换信息：
这就决定了，只有在GE光口上可以实现自协商，而FE光口使用的是4B/5B不支持自协商。
数据信息
自协商信息
8B/10B
编码
光模块
并串转换
8B/10B编码后，使用/I/符号传送Idle信息、用/D/符号传送数据、用/C/符号传送自协商信息。

## Slide 13
PHY层自协商（三）
并行检测功能（Parallel Detection ）：
当双绞线上的两端，有一端没有自协商能力的时候，并行检测机制可以保证链路依然可以Link。
但并行检测功能仅仅能够在速度上获得最佳匹配。
机制：
具备自协商能力的一方，在检测不到FLP时，检测10Base-T的特征信号和100Base-Tx的特征信号。这样得到对端的速度信息。
10Base-T的特征信号是NLP：
100Base-Tx的特征信号是4B/5B编码后的Idle符号。
并行检测功能仅在10M/100M下提供

## Slide 14
MAC-PHY之间的接口
通常，MAC层和PHY层在物理实体上是不在一起的，这样就定义了一些这两层之间的标准接口，通过这些标准接口，不同厂家之间的MAC层芯片和PHY芯片可以对接到一起。
了解这些接口的意义：
1、对系统设计和电路设计有帮助；
2、在调试过程中，明确接口上的信号应该是什么样的。
3、故障定位时，可以从接口上捕获数据报文。

## Slide 15: MII接口－媒体独立接口
工作速率100M/10M
数据位宽4Bit
收发时钟独立
收发时钟频率：25M/2.5M（100M/10M模式）
信号线数量：16
时钟类型：均由PHY提供
优点：时钟速率低，布线简单
缺点：信号数量多

## Slide 16: MII典型连接
MAC
PHY

## Slide 17: 工作时序
MII接口上的数据是承载的实际数据，可以直接在接口处得到帧内容。
没有错误时的接收时序
有错误时的接收时序

## Slide 18: MII工作时序
当全双工工作时不需要CRS和COL信号
没有冲突时的发送时序
有冲突时的发送时序

## Slide 19: RMII－紧凑的MII
工作速度：10M/100M
数据位宽：2bit
收发时钟共用
时钟频率50M
信号数量：8（时钟共用）
时钟类型：共用
优点：比MII信号少
缺点：比MII设计难度增大了

## Slide 20: RMII典型连接

## Slide 21: RMII工作时序

## Slide 22: RMII工作时序
100M模式时，每个时钟周期数据被采样一次；
10M模式时，每10个时钟周期数据被采样1次，

## Slide 23: SMII接口
工作速率：10M/100M
数据位宽：1bit
收发时钟共用
时钟频率：125M
信号数量：4根（多个通道时，时钟和同步信号可以共用）
时钟类型：共用
优点：信号数量少，多通道时优势明显
缺点：时钟频率高，且不随路，布线难度大

## Slide 24: SMII典型连接

## Slide 25: SMII工作时序

## Slide 26: SMII工作时序说明
10/100M工作时，时钟不变，10M模式时每10个同步字，传送1字节

## Slide 27: SS-SMII－源同步SMII
工作速率：10M/100M
数据位宽：1bit
收发时钟独立
时钟频率：125M
信号数量：6（发送时钟和发送同步可共用）
时钟类型：随路
优点：时钟随路，布线较容易
缺点：信号数量比SMII多

## Slide 28: SS-SMII典型连接
MAC
PHY
TxClk
TxSYNC
TxD[0:n ]
RxClk[0:n]
RxSYNC[0:n]
RxD[0:n ]

## Slide 29: SS-SMII工作时序

## Slide 30: GMII－千兆MII
工作速率：10M/100M/1000M
数据位宽：8bit/4bit
收发时钟独立
时钟频率：2.5M/25/125M
信号数量：23
时钟类型：随路
优点：兼容性好，设计简单
缺点：使用Giga模式时，PHY芯片比较贵

## Slide 31: GMII典型连接

## Slide 32: GMII工作时序

## Slide 33: GMII工作时序

## Slide 34: TBI－十bit（千兆）接口
工作速率：1000M
数据位宽：10bit
收发时钟独立
时钟频率125M
信号线数量：24
时钟类型：随路
优点：可以选用廉价的Serdes器件
缺点：只用于1000M光口模式

## Slide 35: TBI典型连接
MAC/
PHY
Serdes
TxClk
TxD[9:0]
RxClk_P
RxD[9:0]
RxClk_N
说明：
TxClk频率为125M，TxD数据在TxClk的上升沿采样；
RxClk_n和RxClk_p是相位相差180°的62.5M时钟，RxD数据同时在2个时钟的上升沿采样；
Serdes仅仅做串并、并串的变换；
在TBI接口上传送的是经过8B/10B编码后的符号，因此接口上的速率是1.25G；
光模块

## Slide 36: TBI工作时序

## Slide 37
RGMII－紧凑的GMII接口
支持速率：10M/100M/1000M
数据位宽：4bit
收发时钟独立
时钟频率：2.5M/25/125M（DDR）
信号数量：12
时钟类型：随路
优点：兼容性好，设计简单

## Slide 38
MAC
PHY
TxC
TxCTL
TxD[3:0]
RxC
RxCTL
RxD[3:0]
RGMII的信号连接
说明：
收发时钟频率可变，10M模式时为2.5M，100M模式时为25M，GE模式时为125M；
收发数据信号，在10M、100M模式下，在时钟上升沿采样；在GE模式下，数据在时钟的上升沿和下降沿采样（DDR）；
TxCTL：在时钟上升沿，表示TxEN，在时钟下降沿，表示TxEN xor TxEr
RxCTL：在时钟上升沿，表示RxDV，在时钟下降沿，表示RxDV xor RxEr

## Slide 39
RTBI接口
工作速率：1000M
数据位宽：5bit
收发时钟独立
时钟频率125M
信号线数量：12
时钟类型：随路
缺点：只用于1000M光口工作模式
RTBI接口

## Slide 40
RTBI的信号连接
MAC/PHY
Serdes
TxClk
TxD[4:0]
RxD[4:0]
RxClk
说明：
TxClk频率为125M，TxD数据在TxClk的上升沿和下降沿采样（DDR）；
RxClk频率为125M ，RxD数据在RxClk的上升沿和下降沿采样（DDR）；
在RTBI接口上传送的是经过8B/10B编码后的符号，因此接口上的速率是1.25G
光模块

## Slide 41
SGMII接口
串行的GMII接口，可以实现10M/100M/1000M三种速率的以太网接口。
也是信号最少的MAC-PHY接口：
只需要6根信号（或者4根信号），RxC信号可以省略。信号速率为1.25G。
其实，SGMII工作于1000M模式时，就是经过8B/10B编码后再经过并串后的串行信号，和GE光接口信号是完全一样的。
当SGMII工作于10M或100M时，信号每100个周期或每10个周期传送相同的一个数据。
MAC
PHY
TxD+
TxD-
RxC+
RxD+
RxD-
RxC-
SGMII

## Slide 42
SGMII接口直接驱动光模块
MAC
光模块
TxD+
TxD-
RxD+
RxD-
因为SGMII工作于1000M模式时，就是经过8B/10B编码后再经过并串后的串行信号，
因此，如果令MAC层固定工作于1000M速率下，SGMII可以直接接光模块，实现GE光口。

## Slide 43
MAC-PHY层之间的信息交互
MAC层
PHY层
以太网数据信息
以太网状态信息：
SMI接口
PHY层必须和MAC层之间交互一些信息，比如：速度、Up/Down、双工等，
这些信息通过一个单独的SMI接口交换。
接口信号很简单，只有2根信号线：MDC信号和MDIO信号。
通过SMI接口，MAC芯片主动的轮询PHY层芯片，获得状态信息，并发出命令信息。
SMI命令中包含5bit的地址信息，不同的PHY端口必须使用不同的SMI地址，以做区别。轮询时，只有地址匹配的PHY器件做出相应的反应。
MDC
MDIO

## Slide 44
SMI接口信号的工作时序